| Albert E220Vario-K/KR/KD/KRD |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 1,10-3,30 | 0,99-3,10 | 0,90-2,64 | 0,95-2,31 | м3/мин |
| Рабочее давление | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | бар |
| Минимальное рабочее давление | 6,0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 20 КВт (by 87 Гц) |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 22 КВт |
| Напряжение / Частота | 400/50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B100 |
| Уровень шума (2) | 63 -75 dB (A)(2) |
| Тип уравления | Частотный инвертер Danfoss, FC 302 |
| Возможные варианты исполнения | Базовая |
| Аналоговый датчик давления | ( |
| Сепаратор - патрон | ( |
| Температурная защита масла | ( |
| Термостат | ( |
| Регулятор выходного давления | ( |
| Дополнительный вентилятор | ( |
| Осушитель воздуха | SL180 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Потребляемая мощность двигателя при макс. загрузке | 34,8 A |
| Номинальная сила эл. тока | 4,5 л |
| Содержание масла в компрессоре | 2-4 мг/м3 |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | В зависимости от расхода: min. – 1 540 мин -1 (9,0 бар) max. - 5 115 мин -1 (6,0 бар) |
| Габаритные размеры (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) |  |
| Базовая комплектация | 1821×754×841 мм- 360 кг |
| Базовая комплектация с ресивером | 1955×764×1521 мм – 450 кг |
| Базовая комплектация с осушителем | 1920×754×841 мм- 392 кг |
| Базовая комплектация на ресивере с осушителем | 2060×764×1521 мм – 482 кг |
| 1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |

Инструкция по установке

Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий. При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса.

Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 5x10mm2 Al-cable 1-AYKY 3x25+16 При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LST 50 D)

Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ¾” длинной 1000мм для исключения передачи вибрации на компрессор

Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X*

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор  Albert E. 220 Vario

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 20 КВт, напряжение 400 В и 87 Гц. Режим работы эл. двигателя управляется частотным преобразователем от 30 до 62 Гц оторый оптимизирует расход эл. Енергии в зависимости от потребления сжатого воздуха.

Доступные варианты исполнения: улучшенная шумозащита, на ножках, на ресивере, со встроенным осушителем, под разное напряжение. Компрессор установлен на противовибрационную металлическую раму. Не требует специального фундамента, устанавливается на ровную бетонную поверхность.

Собран, настроен, готов к подключению к распределительной сети.

Панель частотного преобразователя управляет системными настройками компрессора. LCD дисплей (цифровой) отображает все данные для мониторинга и регулировки.

Контрольная панель

# Text boxes

Technical specification: