| Albert E120V - KD |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 1,10-2,25 | 1,00-2,10 | 0,90-1,95 | 0,95-1,80 | м3/мин |
| Рабочее давление | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | бар |
| Минимальное рабочее давление | 6,0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9,0 бар |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 11 КВт |
| Номинальная мощность частотного инвертера | 15 КВт |
| Выходная мощность электрического двигателя | 13 КВт |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B100 |
| Уровень шума (2) | 63 - 70 dB(A) |
| Тип уравления | Frequency inverter Danfoss, VLT 2800 |
| Микропроцессорный контроллер | Logik 26-S |
| Возможные варианты исполнения | Базовая | Premium |
| Аналоговый датчик давления | ( | ( |
| Сепаратор - патрон | ( | ( |
| Температурная защита масла | ( | ( |
| Термостат | ( | ( |
| Впускной воздушный клапан | ( | ( |
| Дополнительный вентилятор | ( | ( |
| Вариант на ножках | ((3) | ((3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц | ((3) | ((3) |
| Регулятор выходного давления | ((3) | ((3) |
| Улучшенная шумозащита | ((3) | ( |
| Осушитель воздуха | SL 180 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Потребляемая мощность двигателя при макс. загрузке | 13,0 КВт max. (9,0 бар - 55 Гц) |
| Номинаьлная сила эл. тока | 21,2 A |
| Сожержание масла в компрессоре | 4,5 л |
| Выход | G 3/4”I |
| Скорость вращения электрического двигателя | в зависимости от расхода: min. – 1 540 мин -1 (9,0 бар) max. - 3 645 мин -1 (6,0 бар) |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации со встроенным осушителем (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 2050 x 800 x 800 мм -340 кг |
| 1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |

# Text boxes

Техническая спецификация: