|  | Albert E40/R/D/RD |
| --- | --- |
| Номинальная производительность (1) | 0,5 м3/мин |
| Минимальное рабочее давление | 5 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B 100 |
| Уровень шума (2) | 64* дБ (A) |
| Возможные варианты исполнения | Базовая | Базовая со встроенным осушителем |
| Встроенный напорный переключатель | / 6,5 – 9,0 бар | / 6,5 – 9,0 бар |
| Сепаратор - патрон |  |  |
| Температурная защита масла |  |  |
| Термостат |  |  |
| Шумозащитный кожух | – | – |
| Переключатель звезда треугольник | ( (3) |  |
| Осушитель воздуха | ( (3) | SL 54 |
| Защита от неполнофазного пуска | ( (3) | ( (3) |
| Ресивер на колесах – 4 колеса | ( (3) | ( (3) |
| Вариант на ножках | ( (3) | ( (3) |
| Регулятор выходного давления | ( (3) | ( (3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц | ( (3) | ( (3) |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F IP 55-F |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 4 КВт 4 КВт |
| Номинальная сила эл. тока | 9,4 A 9,4 A |
| Содержание масла в компрессоре | 3,5 л 3,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 2-4 мг/м3 |
| Скорость вращения электрического двигателя | 950 мин -1 950 мин -1 |
| Габаритные размеры (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) |  |
| Базовая комплектация | 1203×450×635 мм - 130 кг |
| Базовая комплектация с ресивером | 480×450×1380 мм – 200 кг |
| Базовая комплектация с осушителем | 1530×560×650 мм – 165 кг |
| Базовая комплектация на ресивере с осушителем | 1710×560×1380 мм – 235 кг |
| Выход | G ½” I |
| (1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |  |

Installation instruction

Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий . При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса.

Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 4x1.5mm2 Al-cable AYKY 5x6) При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LSN 16D)

Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ½ “– длинной 500мм для исключения передачи вибрации на компрессор

Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X*

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор E. 40

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 4 КВт, напряжение 400 В.

Доступные варианты исполнения: на ножках, под разное напряжение.

Все узлы оборудования установлены на противовибрационной металлической раме.

Не требует специального основания для установки. Собран, настроен и готов к эксплуатации.

# Text boxes

Техническая спецификация: