| Albert E. 95 - K/KR/KD/KRD |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 1,6 м3/мин |
| Минимальное рабочее давление | 5 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B 100 |
| Уровень шума (2) | 67 дБ (A) |
| Микропроцессорный контроллер | Logik 26-S |
| Возможные варианты исполнения | Комфорт | Комфорт со встроенным осушителем |
| Встроенный напорный переключатель |  |  |
| Сепаратор - патрон |  |  |
| Температурная защита масла |  |  |
| Термостат |  |  |
| Входной воздушный клапан |  |  |
| Дополнительный вентилятор |  |  |
| Переключатель звезда треугольник |  |  |
| Шумозащитный кожух |  |  |
| Вариант на ножках | (3) | (3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц | (3) | (3) |
| Регулятор выходного давления | (3) | (3) |
| Осушитель воздуха |  | SL102 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 11 КВт |
| Номинальная сила эл. тока | 21,2 A |
| Содержание масла в компрессоре | 4,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 |
| Скорость вращения электрического двигателя | 2940 мин -1 |
| Габаритные размеры (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) |  |
| Базовая комплектация | 1600×764×771 мм – 270 кг |
| Базовая комплектация с ресивером | 1955×764×1451 мм – 360 кг |
| Базовая комплектация с осушителем | 1920×764×771 мм – 298 кг |
| Базовая комплектация на ресивере с осушителем | 2060×764×1451 мм – 388 кг |
| Выход | G ¾” I |
| (1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |

# Text boxes

Техническая спецификация: