| Albert E65/D/R/RD |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 1,00/0,80 м3/мин |
| Минимальное рабочее давление | 5 бар |
| Максимальное рабочее давление | 10/12 бар |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B 100 L / B 100 |
| Уровень шума (2) | 69 дБ (A) |
| Возможные варианты исполнения | Базовая Е65 | Базовая Е60 |
| Встроенный напорный переключатель | / 9,0 – 10,0 бар | / 9,0 – 12,0 бар |
| Сепаратор - патрон |  |  |
| Температурная защита масла |  |  |
| Термостат |  |  |
| Ресивер на колесах – 4 колеса |  |  |
| Регулятор выходного давления |  |  |
| Переключатель звезда треугольник |  |  |
| Осушитель воздуха | SL 54 | SL 54 |
| Вариант на ножках | (3) | (3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц | (3) | (3) |
| Lifting frame/Грузовая подвеска | (3) |  |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F | IP 55-F |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 7,5 КВт | 7,5 КВт |
| Номинальная сила эл. тока | 15,1 A | 15,1 A |
| Содержание масла в компрессоре | 3,5 л | 3,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 | 2-4 мг/м3 |
| Скорость вращения электрического двигателя | 1455 мин -1 | 1455 мин -1 |
| Габаритные размеры (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) |  |
| Базовая комплектация | 1203×450×635 мм – 135 кг |
| Базовая комплектация с ресивером | 1480×450×1380 мм – 205 кг |
| Базовая комплектация с осушителем | 1530×560×650 мм – 170 кг |
| Базовая комплектация на ресивере с осушителем | 1710×560×1380 мм – 240 кг |
| (1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |  |

Инструкция по установке

Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий . При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса.

Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 5x2.5mm2 Al-cable AYKY 5x4) При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LSN 16D)

Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ½ “– длинной 500мм для исключения передачи вибрации на компрессор

Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X*

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор E65

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 7.5 КВт, напряжение 400 В.

Доступные варианты исполнения: на ножках, со встроенным осушителем (4), под разное напряжение.

Все узлы оборудования установлены на противовибрационной металлической раме.

Не требует специального основания для установки. Собран, настроен и готов к эксплуатации.

| Возможные варианты исполнения |
| --- |
| Базовая | Встроенный уникальный прямоприводной компрессорный элемент, с переключателем звезда-треугольник. |
| Базовая со встроенным осушителем | Базовая со встроенным осушителем (Точка росы +3°C). |

# Text boxes

Техническая спецификация: